## Slide 1
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤
팀명 | FactoryMind
프로젝트명 | AI 비전 기반 품질 자동 기록 및 불량 원인 추적 시스템
예선 기획서

## Slide 2
예선 산출물 – 1. 문제 정의 (Problem Definition)
1. 문제 정의 (Problem Definition)
■ 문제: 데이터가 안 쌓인다 — 그래서 분석도 추적도 안 된다
중소 제조 현장의 품질 관리는 여전히 사람에게 의존합니다.
작업자가 눈으로 검사하고, 수기로 기록하고, 엑셀에 입력합니다.
• 문제 1: 검사 데이터가 부정확하거나 안 쌓인다
작업자가 바쁘면 기록을 건너뛰고, 시간을 대충 적습니다.
"몇 시에 불량이 급증했는가?"라는 질문에 답할 수 없습니다.
(실제 제조 현장 인터뷰 — JPC 구매부)
• 문제 2: 불량이 반복되는데 원인을 모른다
불량 시점의 공정 조건이 기록과 연결되지 않아
같은 불량이 매주 반복되어도 원인 분석이 불가능합니다.
• 문제 3: AI가 필요한 건 알지만 도입 못 한다
중소 제조기업 80%가 AI 필요성을 체감하나 (중기중앙회, 2026),
AI 비전 도입의 77%가 파일럿 단계에서 멈춤 (ABI Research, 2026).
이유: 산업용 카메라, 조명, GPU 서버 등 초기 투자 비용 부담.
■ 핵심 KPI
• 품질 데이터 자동 수집률: 0% → 100% (사람 입력 제거)
• 불량 원인 추적 시간: 수일(수작업) → 실시간
• 도입 비용: 산업용 장비 수천만원 → 웹캠 + 일반 PC
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤

## Slide 3
예선 산출물 – 2. 제안 솔루션 개요 (Solution Overview)
2. 제안 솔루션 개요 (Solution Overview)
■ FactoryMind — 카메라가 검사하고, 시간을 기록하고, 원인을 찾는다
사람이 입력하는 것이 하나도 없는 품질 관리 시스템입니다.
라인에 카메라를 설치하면,
AI가 제품을 검사하고 → 불량을 자동 기록하고 →
그 시점의 공정 조건과 연결하여 원인을 추적하고 →
어떻게 조치해야 하는지 알려줍니다.
■ 왜 이게 핵심인가
기존 스마트공장 솔루션은 '분석 도구'를 제공합니다.
하지만 현장의 진짜 문제는 분석할 데이터가 없다는 것입니다.
FactoryMind는 분석 도구가 아니라 '데이터 생성 엔진'입니다.
■ 2026년 제조 AI 핵심 트렌드와의 부합
① Predictive Quality — 불량을 잡는 것을 넘어 예측하고 예방
단순 탐지가 아닌, 원인을 추적하여 재발을 방지합니다.
② 인과 분석(Causal AI) — 상관관계가 아닌 진짜 원인 추적
"온도가 올라갈 때 불량이 많다"가 아니라
"금형 온도 85°C 초과가 크랙의 원인이다"를 판별합니다.
③ 저비용 진입 — 이빨이 없으면 잇몸으로
웹캠 + 경량 AI 모델(YOLO v8n)로 시작 가능합니다.
값비싼 산업용 장비 없이도 품질 AI를 도입할 수 있습니다.
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤

## Slide 4
예선 산출물 – 3. 주요 기능 정의 (Key Features)
3. 주요 기능 정의 (Key Features)
■ 주요 기능
기능 1. 저비용 비전 기반 자동 검사 + 자동 기록
• 웹캠 또는 저가 산업용 카메라로 제품 외관 촬영
• 경량 AI 모델(YOLO v8n)이 양품/불량 판정 + 불량 유형 분류
• 연기, 진동, 소음이 있는 열악한 환경에서도 동작 검증 완료
(팀원 실제 경험: 음식점 주방 환경에서 YOLO v8n + 일반 카메라 성공)
• 검사 결과 + 타임스탬프 자동 적재 — 사람 입력 0건
기능 2. 정확한 시계열 품질 추적
• "오늘 몇 시에 불량이 급증했는가?" 즉시 확인
• 시간대별·유형별·라인별 불량률 추이 자동 생성
• 교대조별 품질 비교, 요일/시간 패턴 분석
• 타임스탬프가 정확하므로 공정 조건과 1:1 매칭 가능
기능 3. 불량 원인 자동 추적 (인과 분석)
• 불량 급증 시점의 공정 파라미터 자동 조회
• 다변수 복합 상호작용 분석 (온도+압력+속도 조합 효과)
• SHAP 기반 설명 가능 AI로 핵심 원인 변수 특정
• "상관관계"가 아닌 "인과관계" 추적 → 반복 불량 방지
기능 4. 조치 가이드 + 이력 관리
• 불량 유형별 표준 조치 방법 자동 안내
• 과거 유사 사례 및 해결 이력 검색 제공
• 전체 품질 이력 자동 축적 → 감사/인증 즉시 대응
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤

## Slide 5
예선 산출물 – 4. 데이터 및 기술 활용 계획 (Data & Tech Plan)
4. 데이터 및 기술 활용 계획 (Data & Tech Plan)
■ 활용 데이터
[비전 검사 모델 학습용]
• MVTec AD: 15종 산업 제품 외관 결함 (5,354장) — 이상 탐지 벤치마크
• Casting Defect: 주조 불량 이미지 (7,348장) — 양품/불량 분류
• NEU Surface Defect: 강판 표면 결함 6종 (1,800장) — 유형 분류
[공정-불량 인과 분석용]
• SECOM: 반도체 공정 센서 590개 + 불량 라벨 (1,567 rows)
• 시뮬레이션 데이터: 온도/압력/속도 복합 상호작용 합성 데이터
(데이콘 스마트물류 대회와 유사한 시뮬레이션 기반 검증 방식 채택)
■ 기술 구성
• 결함 탐지: YOLO v8n (경량, 엣지 디바이스 동작 가능)
+ PatchCore (양품 학습 기반 이상 탐지 — 제품 도면 불필요)
• 인과 분석: SHAP + 다변수 상호작용 분석
• Backend: FastAPI + PostgreSQL
• Frontend: Streamlit + Plotly
• Infra: Docker Compose (설치 일체화)
■ 하드웨어 요구사항 — 최소 사양으로 동작
• 카메라: 웹캠 또는 저가 USB 카메라 (3~10만원)
• PC: 일반 사무용 PC (GPU 없어도 YOLO v8n 추론 가능)
• 네트워크: 폐쇄망 설치 가능 (Docker 온프레미스, 외부 통신 불필요)
■ 2026 정부 스마트 제조혁신 AI트랙 방향과 부합
• 중소제조업 대상 온디바이스 AI, 공정 최적화 지원 (154.5억원, 150개사)
• 기존 스마트팩토리 → AI 팩토리 업그레이드 정책에 부합
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤

## Slide 6
예선 산출물 – 5. 사용자 시나리오/유즈케이스 (User Case)
■ 주요 사용자
① 품질 관리자 — 불량 현황 모니터링, 원인 파악, 개선 지시
② 라인 작업자 — 불량 발생 시 즉시 알림, 현장 조치
③ 공장장 — 일일/주간 품질 리포트, 의사결정
■ 시나리오: "A라인 오전, 기존 방식 vs FactoryMind"
[기존 — 사람이 보고 사람이 적는다]
09:47 작업자가 불량품 발견 → 수기 기록 (시간 부정확)
12:00 점심시간에 기록 누락
15:00 품질 관리자가 엑셀 확인 → 데이터 빠져있음
15:30 "오전에 불량 많았다는데 몇 시부터인지 모르겠다"
→ 원인 추적 불가, 같은 불량 내일도 반복
[FactoryMind — 카메라가 보고 AI가 적는다]
09:00 라인 가동 → 웹캠이 매 제품 자동 촬영
09:42 크랙 불량 3건/10분 감지 → 알림 자동 발생
"A라인 09:42부터 크랙 급증"
"금형 온도 86°C — 정상 범위(70~80°C) 초과"
"온도+압력 복합 효과 — 크랙 기여도 73%"
09:44 작업자가 금형 온도 조정
09:55 불량률 정상 복귀 — 전체 과정 자동 기록
■ 차이: 데이터가 알아서 쌓이니까 추적이 된다
감지 → 원인 특정 → 조치까지 2분
5. 사용자 시나리오/유즈케이스 (User Case)
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤

## Slide 7
예선 산출물 – 6. MVP 구현 범위(MVP Scope)
■ MVP 구현 범위
━━ 사전 준비 (예선 통과 ~ 본선 전) ━━
YOLO v8n 결함 탐지 모델 학습 (Casting + NEU 데이터)
PatchCore 이상 탐지 모델 구현 (MVTec AD)
SECOM 기반 공정-불량 인과 분석 파이프라인
시뮬레이션 공정 센서 데이터 생성
조치 가이드 지식 베이스 구축
━━ 본선 당일 시연 ━━
제품 이미지 스트림 → AI 자동 검사 → 양품/불량 실시간 판정
불량 발생 → 타임스탬프 자동 기록 → 시계열 차트 실시간 갱신
불량 급증 → 공정 조건 자동 매칭 → 인과 분석 → 원인 변수 표시
조치 가이드 표시 → 조치 후 불량률 변화 추적
━━ 향후 확장 ━━
실시간 라인 카메라 직결
MES/PLC 연동 (Lot 단위 추적)
치수 검사 (CAD 연동)
다라인/다공장 통합 관제
■ 역할 분담
원정환 (Vision Engine + Platform)
• YOLO v8n 모델 학습 + 추론 파이프라인
(열악한 환경 실전 경험: 연기/진동/소음 속 객체 탐지 검증)
• PatchCore 이상 탐지 모델 구현
• Streamlit 대시보드 + Docker Compose 시연 환경
(FastAPI+Streamlit+DB 오케스트레이션 경험 보유)
소지민 (Data Intelligence + Root Cause)
• 공정 파라미터-불량 인과 분석 (다변수 SHAP)
• 시계열 품질 추적 파이프라인 (자동 집계/알림)
• 조치 가이드 지식 베이스 + 품질 리포트 생성
• 데이터 통합 (비전 결과 + 센서 데이터 시간 기반 조인)
6. MVP 구현 범위(MVP Scope)
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤

## Slide 8
예선 산출물 – 7. 기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)
7. 기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)
■ 도입 효과
1. 인력난을 해결한다 (제조업 AI 도입 기대효과 1위, 40%)
• 육안 검사 → AI 자동 검사 (탐지율 70% → 95%)
• 숙련 검사원 은퇴해도 품질 유지 — 판정 기준이 AI에 저장
• 3교대 검사원 → 1인 모니터링으로 전환 가능
2. 데이터가 알아서 쌓인다
• 수기 기록 → 카메라 자동 기록 (수집률 0% → 100%)
• 정확한 타임스탬프 → 시계열 분석 가능
• 감사/인증 시 품질 이력 즉시 제출
3. 불량 원인을 알 수 있다
• 불량 시점 + 공정 조건 자동 매칭 → 인과 분석
• 반복 불량 50% 감소 목표 (원인 기반 조치)
4. 이빨이 없어도 잇몸으로 시작할 수 있다
• 웹캠(3만원) + 일반 PC면 도입 가능
• 양품 이미지 100장이면 학습 시작 (제품 도면 불필요)
• 폐쇄망 Docker 설치 — 보안 걱정 없음
• AI 비전 도입의 77%가 파일럿에서 멈추는 이유(비용)를 제거
■ 정책 연계
• 2026 스마트 제조혁신 AI트랙 (154.5억원, 150개 중소기업)
• 기존 스마트팩토리 → AI 팩토리 업그레이드 정책과 부합
■ 확장 방향
• 치수 검사(CAD 연동) → MES 연동 → 다공장 관제 → 디지털 트윈
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤