## Slide 1
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤
팀명 | Fist99
프로젝트명 | PunchLine - AI 비전 기반 품질 자동 기록 및 불량 원인 추적 시스템
예선 기획서

## Slide 2
예선 산출물 – 1. 문제 정의 (Problem Definition)
1. 문제 정의 (Problem Definition)
[문제: 데이터가 안 쌓인다 -- 그래서 분석도 추적도 안 된다]
중소 제조 현장의 품질 관리는 여전히 사람 눈과 수기 기록에 의존합니다.
1) 검사 데이터가 부정확하거나 안 쌓인다
작업자가 바쁘면 기록을 건너뛰고, 시간을 대충 적습니다.
"몇 시에 불량이 급증했는가?"에 답할 수 없습니다. (JPC 구매부 인터뷰)
2) 불량이 반복되는데 원인을 모른다
불량 시점의 공정 조건(온도/압력/속도)이 기록과 연결되지 않습니다.
3) AI가 필요한 건 알지만 도입 못 한다
중소 제조기업 80%가 AI 필요성 체감 (중기중앙회, 2026)
그러나 AI 비전 도입의 77%가 파일럿에서 멈춤 (ABI Research)
원인: 산업용 카메라/조명/GPU 서버 등 초기 투자 비용
[핵심 KPI]
품질 데이터 수집률: 0% --> 100% (사람 입력 제거)
불량 원인 추적: 수일(수작업) --> 실시간
도입 비용: 수천만원 --> 웹캠 + 일반 PC
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤

## Slide 3
예선 산출물 – 2. 제안 솔루션 개요 (Solution Overview)
2. 제안 솔루션 개요 (Solution Overview)
[PunchLine -- 카메라가 검사하고, 시간을 기록하고, 원인을 찾는다]
사람이 입력하는 것이 하나도 없는 품질 관리 시스템입니다.
라인에 카메라를 설치하면, AI가 제품을 검사하고,
불량을 자동 기록하고, 공정 조건과 연결하여 원인을 추적합니다.
[핵심: 분석 도구가 아니라 '데이터 생성 엔진']
기존 솔루션은 분석 도구를 제공하지만, 현장에는 분석할 데이터가 없습니다.
PunchLine은 카메라가 촬영하는 순간 검사결과+시간+유형이 자동 기록됩니다.
[2026 제조 AI 트렌드 부합]
Predictive Quality -- 탐지를 넘어 예측/예방
Causal AI -- 상관관계가 아닌 진짜 원인 추적
저비용 진입 -- 웹캠 + YOLO v8n으로 시작 가능
[핵심 흐름]
촬영 --> DETECT(불량판정) --> TRACE(원인추적) --> GUIDE(조치안내) --> 자동기록
* 전 과정 사람 입력 0건
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤

## Slide 4
예선 산출물 – 3. 주요 기능 정의 (Key Features)
3. 주요 기능 정의 (Key Features)
[기능 1. 저비용 비전 자동 검사 + 자동 기록]
웹캠 또는 저가 USB 카메라로 제품 외관 촬영
경량 모델(YOLO v8n)이 양품/불량 판정 + 유형 분류
연기/진동/소음 환경에서도 동작 검증 완료 (팀원 실전 경험)
검사 결과 + 타임스탬프 자동 DB 적재
[기능 2. 정확한 시계열 품질 추적]
"몇 시에 불량이 급증했는가?" 즉시 확인
시간대별/유형별/라인별 불량률 추이 자동 생성
교대조별 품질 비교, 요일/시간 패턴 분석
[기능 3. 불량 원인 자동 추적 (인과 분석)]
불량 급증 시점의 공정 파라미터 자동 조회
다변수 복합 상호작용 분석 (온도+압력+속도)
SHAP 기반 설명가능 AI로 핵심 원인 변수 특정
[기능 4. 조치 가이드 + 이력 관리]
불량 유형별 표준 조치 방법 자동 안내
과거 유사 사례 및 해결 이력 검색
전체 품질 이력 자동 축적 -- 감사/인증 즉시 대응
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤

## Slide 5
예선 산출물 – 4. 데이터 및 기술 활용 계획 (Data & Tech Plan)
4. 데이터 및 기술 활용 계획 (Data & Tech Plan)
[활용 데이터]
비전 학습: MVTec AD (5,354장) / Casting Defect (7,348장) / NEU (1,800장)
인과 분석: SECOM 반도체 센서 590개 + 불량라벨 (1,567 rows)
시뮬레이션: 온도/압력/속도 복합 상호작용 합성 데이터
* 제품 도면(CAD) 불필요 -- 양품 이미지만으로 학습 가능
[기술 구성]
결함 탐지: YOLO v8n (경량, GPU 없이 추론 가능) + PatchCore (이상 탐지)
인과 분석: SHAP + 다변수 상호작용 분석
Backend: FastAPI + PostgreSQL
Frontend: Streamlit + Plotly
Infra: Docker Compose (FE+BE+DB 일체화)
[하드웨어 -- 최소 사양으로 동작]
카메라: 웹캠 또는 저가 USB 카메라 (3~10만원)
PC: 일반 사무용 PC (GPU 불필요)
네트워크: 폐쇄망 설치 가능 (Docker, 외부 통신 없음)
[정책 연계]
2026 스마트 제조혁신 AI트랙 (154.5억원, 150개 중소기업 대상)
기존 스마트팩토리 --> AI 팩토리 업그레이드 정책 부합
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤

## Slide 6
예선 산출물 – 5. 사용자 시나리오/유즈케이스 (User Case)
[사용자]
품질 관리자 -- 불량 모니터링, 원인 파악, 개선 지시
라인 작업자 -- 불량 알림 수신, 현장 조치
공장장 -- 일일/주간 품질 리포트, 의사결정
[기존 방식 -- 사람이 보고, 사람이 적는다]
09:47 작업자가 불량 발견, 수기 기록 (시간 부정확)
12:00 점심시간 기록 누락
15:00 품질 관리자가 엑셀 확인 -- 데이터 빠져있음
15:30 "오전에 불량 많았다는데 몇 시인지 모르겠다"
--> 원인 추적 불가, 내일도 반복
[PunchLine 도입 후 -- 카메라가 보고, AI가 적는다]
09:00 라인 가동, 웹캠이 매 제품 자동 촬영
09:42 크랙 3건/10분 감지, 자동 알림 발생
"A라인 09:42부터 크랙 급증"
"금형 온도 86도 -- 정상 범위(70~80) 초과, 기여도 73%"
09:44 작업자 온도 조정
09:55 불량률 정상 복귀, 전 과정 자동 기록
감지 --> 원인 --> 조치: 2분
5. 사용자 시나리오/유즈케이스 (User Case)
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤

## Slide 7
예선 산출물 – 6. MVP 구현 범위(MVP Scope)
[사전 준비 (예선 통과 ~ 본선 전)]
YOLO v8n 결함 탐지 모델 학습 (Casting + NEU)
PatchCore 이상 탐지 모델 (MVTec AD)
SECOM 기반 공정-불량 인과 분석 파이프라인
시뮬레이션 공정 센서 데이터 + 조치 가이드 지식 베이스
[본선 당일 시연]
제품 이미지 스트림 --> AI 자동 검사 --> 양품/불량 실시간 판정
불량 발생 --> 타임스탬프 자동 기록 --> 시계열 차트 갱신
불량 급증 --> 공정 조건 매칭 --> 인과 분석 --> 원인 표시
조치 가이드 --> 조치 후 불량률 변화 추적
[향후 확장]
실시간 라인 카메라 직결 / MES 연동 / 치수 검사(CAD) / 다공장 관제
[역할 분담]
원정환 (Vision Engine + Platform)
YOLO v8n 학습+추론 (열악한 환경 실전 검증 경험 보유)
PatchCore 이상 탐지 / Streamlit 대시보드 / Docker Compose 시연
소지민 (Data Intelligence + Root Cause)
공정-불량 인과 분석 (다변수 SHAP)
시계열 품질 추적 파이프라인 / 조치 가이드 / 품질 리포트
6. MVP 구현 범위(MVP Scope)
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤

## Slide 8
예선 산출물 – 7. 기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)
7. 기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)
[1. 인력난 해결 (제조업 AI 도입 기대효과 1위, 40%)]
육안 검사 --> AI 자동 검사 (탐지율 70% --> 95%)
숙련자 은퇴해도 품질 유지, 3교대 검사 --> 1인 모니터링
[2. 데이터가 알아서 쌓인다]
수기 --> 카메라 자동 기록 (수집률 0% --> 100%)
정확한 타임스탬프로 시계열 분석 가능
감사/인증 시 품질 이력 즉시 제출
[3. 불량 원인을 알 수 있다]
불량 시점 + 공정 조건 자동 매칭으로 인과 분석
반복 불량 50% 감소 목표
[4. 이빨이 없어도 잇몸으로 시작할 수 있다]
웹캠(3만원) + 일반 PC면 도입 가능
양품 이미지 100장이면 학습 시작 (제품 도면 불필요)
폐쇄망 Docker 설치, 보안 걱정 없음
AI 비전 77%가 파일럿에서 멈추는 이유(비용)를 제거
[정책 연계] 2026 스마트 제조혁신 AI트랙 (154.5억, 150개사)
[확장 방향] 치수 검사 --> MES 연동 --> 다공장 관제 --> 디지털 트윈
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤